ASPEL-CAJA

CAJON DE DINERO AL PUERTO SERIAL QUE NO ABRE:

PROBLEMA CON ALGUNOS CAJONES DE DINERO (CON CONEXION SERIAL) LOS CUALES NO SE

PUEDEN ABRIR, YA SEA QUE SE TRATE DE USAR EL SISTEMA ASPEL-CAJA O COPIANDO UN

ARCHIVO AL PUERTO SERIAL DONDE SE ENCUENTRA EL CAJON.

ESTA FALLA SE DEBE PORQUE AL MANDAR UN "PRINT" AL CAJON USANDO LA FUNCION

BIOSCOM() O LA "INTERRUPCION" CORRESPONDIENTE LA COMPUTADORA ESPERA UNA SE¥AL

DE RESPUESTA DEL CAJON, LA CUAL NUNCA LLEGA PORQUE ESTOS CAJONES SOLO TIENEN

CONECTADO EL PIN DE TRANSMISION DE DATOS Y EL EL PIN DE TIERRA.

LA SOLUCION ES MODIFICAR EL CONECTOR SERIAL DEL CAJON HACIENDO DOS PUENTES,

PARA QUE LA COMPUTADORA "VEA" QUE SI SE TIENE CONECTADO UN DISPOSITIVO AL PUERTO

SERIAL.

--------------------------------------------------------------------------------

PRIMER PUENTE

--------------------------------------------------------------------------------

CONECTOR 25 PINES (DB25P)  CONECTOR 9 PINES (DB9S)

--------------------------------------------------------------------------------

PETICION PARA ENVIAR                  4                         7

PREPARADO PARA ENVIAR                 5                         8

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO PUENTE

--------------------------------------------------------------------------------

CONECTOR 25 PINES (DB25P)  CONECTOR 9 PINES (DB9S)

--------------------------------------------------------------------------------

CONJUNTO DE DATOS PREPARADO           6                         6

DETECCION DE TRANSPORTE DE DATOS      8                         1

TERMINAL DE DATOS PREPARADO          20                         4

--------------------------------------------------------------------------------